| Info Media | 04. Mai 2006 17/06 PR/MD |
| --- | --- |

Vom Vorreiter zum Bestseller: Toyota Prius

Mit dem Prius hat Toyota bewiesen, dass Autos mit Hybridantrieb nicht nur die Umwelt schonen, sondern auch wirtschaftlich sind: Weltweit wurden bisher 450'000 Exemplare verkauft. Noch wichtiger ist aber der Bewusstseinswandel in der Öffentlichkeit.

Der 1997 in Japan und drei Jahre später in den USA und Europa lancierte Toyota Prius hat gezeigt, dass es ernst zu nehmende Alternativen zu reinen Benzin- und Dieselmotor angetriebenen Fahrzeugen gibt. Die Kombination eines modernen Toyota VVT-i-Benzinmotors mit einem kräftigen Elektromotor bewährte sich im Alltag, der Prius wurde zu einem Verkaufsschlager. Die Lancierung der zweiten, mit dem neu entwickelten Hybrid Synergy Drive HSD ausgestatteten Generation sorgte 2003 in Europa für einen weiteren Absatzschub.

Hybrid bedeutet, dass mehrere verschiedene Antriebsquellen zusammen wirken. Im Toyota Prius werden ein Benzinmotor mit 57 kW / 78 PS und ein Elektromotor mit 50 kW / 68 PS abhängig von der jeweiligen Fahrsituation einzeln oder gemeinsam eingesetzt. So arbeiten etwa beim Beschleunigen beide Motoren zusammen; beim Bremsen dagegen wird der Verbrennungsmotor abgeschaltet und der Elektroantrieb als Generator genutzt – die zurück gewonnene Energie kann in den Batterien gespeichert werden. Das hört sich einfach an, bedeutet aber eine grosse Ingenieurleistung: Der HSD-Antrieb des Toyota Prius nutzt eine Vielzahl an weltweit einzigartigen und von Toyota patentierten Technologien.

Die positiven Auswirkungen der HSD-Technologie bemerkt der Prius-Fahrer unmittelbar beim Verbrauch: Er beträgt durchschnittlich nur 4,3 l/100 km. Ebenso profitiert aber auch die Umwelt: Die in der Abgasnorm Euro IV festgesetzten Grenzwerte für den Ausstoss von Kohlenwasserstoff und Stickoxid unterschreitet der Toyota Prius um  88,8  resp. 93 Prozent. Das vorbildliche Umweltverhalten wird vielerorts von den Behörden honoriert, indem sie den Kauf schadstoffarmer Fahrzeuge durch Prämien oder steuerliche Entlastungen fördern.

Die zukunftsweisende Technologie brachte dem Toyota Prius zudem weltweit zahlreiche Auszeichnungen ein, unter anderem als «Auto des Jahres» 2004 in Nordamerika und 2005 in Europa. Beim renommierten internationalen Motoren-Wettbewerb « Engine of the Year» holte der HSD-Antrieb 2005 den Gesamtsieg.

Dass der Toyota Prius bei Öko-Vergleichstests gleich reihenweise als Sieger hervorging, versteht sich fast schon von selbst – als Beispiel stehen die Siege 2004 und 2005 beim ADAC Eco-Test in Deutschland sowie die Spitzenposition auf der vom Verkehrsclub der Schweiz VCS herausgegebenen Auto-Umweltliste in den Jahren 2004, 2005 und 2006.

Zum Modelljahrgang 2006 wurde der Toyota Prius nochmals überarbeitet. Neben leichten Veränderungen der Optik und der Innenausstattung macht sich dies vor allem am verbesserten Handling dank des steiferen Chassis bemerkbar. Hinzu kommen erhöhter Komfort durch neu abgestimmte Stossdämpfer, eine verbesserte, präzisere Lenkung sowie ein weiter verringerter Luftwiderstand.

Als Europa-Premiere ist der Toyota Prius optional auch mit dem Intelligenten Parkassistenten IPA erhältlich. Das System ist einfach zu bedienen: Der Fahrer wählt den gewünschten Parkplatz auf dem Bildschirm im Armaturenbrett aus; danach setzt die IPA-Funktion das Fahrzeug in Bewegung und wählt den jeweils richtigen Lenkwinkel für jede Phase des Einparkens. Der Fahrer dosiert mit Hilfe des Bremspedals die Geschwindigkeit und entscheidet, wann das Fahrzeug stoppt.

Toyota Prius	Gesamtverbrauch:	4,3 l/100 km
1.5 VVT-i Hybrid Synergy Drive ®	CO2-Ausstoss:	104 g/km
ab 38'950 CHF	Energieeffizienz:	Kategorie A
	Emissionsklasse:	Euro IV

Kontaktperson bei Rückfragen: 	Marianne Dätwyler, Tel. 062-788 86 16 / marianne.daetwyler@toyota.ch

Diese Presseinformation ist abrufbar unter http://ch.toyota-media.com